ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Верхнеказымский.

Дата проведения публичных слушаний 13 марта 2015 г.

| № п/п | № пункта (части, статьи) проекта муници- пального правового акта | Содержание пункта (части, статьи) проекта муниципального правового акта | Дата внесения предложений, кем внесены (Ф.И.О., место жительства) | Содержание предложений по пункту (части, статье) проекта муници- пального правового акта | Итоги рассмотрения предложения | Мотивация принятого решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 6 | Раздел 6 схемы теплоснабжения сельского поселения Верхнеказымский «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» пунктами 6.5 и 6.6 следующего содержания: «6.5. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии Анализ существующего положения источников тепловой энергии показывает отсутствие целесообразности ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, так как существует резерв тепловой мощности на всех котельных, сведения о которых приведены в таблице 4.1 Строительство новых источников тепловой энергии в сельском поселении поселения Верхнеказымский должно быть обусловлено приростом площадей жилого фонда. Перспективное строительство жилого фонда будет осуществляться на месте сносимого ветхого жилого фонда. Покрытие прироста тепловых нагрузок существующими генерирующими мощностями рассчитано с учётом зон эффективного теплоснабжения. Вследствие отсутствия на территории сельского поселения Верхнеказымский существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии проведение анализа по их реконструкции не требуется. 6.6. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии Централизованное теплоснабжение сельского поселения Верхнеказымский организовано от 4 водогрейных котельных и одной теплоутилизационной установки КС «Верхнеказымская», работающих на природном газе. В качестве основного топлива используется природный газ, резервное топливо – дизельное. Все многоквартирные дома и общественные здания (социального, культурного и бытового назначения) подключены к этим котельным. Отопление частного сектора обеспечивается централизованным отоплением.». | 27.02.2015 сектор муниципального хозяйства администрации сельского поселения Верхнеказымский | Предложений не поступило | Одобрить проект актуализации схему теплоснабжения сельского поселения Верхнеказымский | № 190-ФЗ от 27.07.2010 |

Председательствующий публичных слушаний                                              Г.Н.Бандысик

Секретарь публичных слушаний                                                                     С.В.Глущенко